# 25. INSTALACIÓN DE GRÚA

# 25.1. CONCEPTO

# Comprende los trabajos que son competencia de los Arquitectos Técnicos, referidos a la instalación de grúas desmontables para utilizar en obras.

# Se entiende como grúa el aparato de funcionamiento discontinuo destinado a elevar y distribuir en el espacio, las cargas suspendidas de un accesorio de sujeción. Dentro de esta definición entran, entre otras, las denominadas grúas-pluma, las grúas torre desmontables, las grúas torre autodesplegables, las grúas torre desplazables en servicio, las grúas torre trepadoras, etc.

# 25.2. FORMAS DE ACTUACIÓN

# Las formas de actuación pueden ser:

- Encargo global: Comprende redacción y firma del proyecto de instalación de grúa, supervisión y certificación del montaje.

- Redacción y firma del proyecto de grúa exclusivamente.

- Supervisión del montaje y certificado de montaje exclusivamente.

# 25.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

# 25.3.1. Redacción del proyecto:

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales.

El proyecto deberá contener la siguiente documentación:

| MEMORIA | INTRODUCCION | Datos del Propietario-Promotor. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datos del autor del Proyecto. |
|  |  | Objeto del Proyecto |
|  |  | Situación y emplazamiento de la obra |
|  |  | Empresa de montaje y mantenimiento |
|  | SOLUCION ADOPTADA | Emplazamiento de la grúa dentro del solar y obstáculos o edificios a salvar. Criterios de cálculo y acciones consideradas. Características de la grúa. Identificación. Certificado de fabricación. Descripción de los elementos. Alturas de montaje inicial y final. Características de la pluma y la contrapluma, del contrapeso y del lastre inicial y final. Sistemas de protección eléctrica y puesta a tierra. Diagrama de cargas y su alcance. Características de las vías si las hay. Dispositivos de seguridad. Velocidades. Cables. Altura máxima y autoestable. Cargas y distancias admisibles y tipos de reelevación. Tensión de alimentación. Datos definitorios del arriostramiento. Parámetros diversos. |
|  | Norma UNE | Se deberá hacer constar expresamente que el proyecto está de acuerdo con lo expresado en cuanto a condiciones de instalación en la Norma UNE 58-101-80, parte II: "Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las grúas torre desmontables para obras. Condiciones de instalación y utilización". (O, en su caso, norma que la sustituya) |
|  | DOCUMENTACIÓN | Certificado de construcción de la grúa o adaptación de la grúa. |
|  |  | Certificado de características del terreno facilitado por la dirección facultativa. |
| PLIEGO DE CONDICIONES | NORMATIVA DE APLICACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS CONDICIONES FACULTATIVAS CONDICIONES LEGALES CONDICIONES ECONÓMICAS |
| MEDICIONES Y | MEDICIONES | Mediciones de unidades de transporte y montaje |
| PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | Presupuesto de ejecución material: aplicación de precios unitarios a las diferentes partidas, agrupadas por capítulos Presupuesto de contrata: aplicación del presupuesto de ejecución material del porcentaje de gastos generales, beneficio industrial e impuestos correspondientes. |
| PLANOS | Plano de situación Plano de emplazamiento de la grúa Plano de sección de la grúa y de los edificios afectados en su radio con indicación de cotas. Detalles de anclaje de la grúa y de seguridad. Esquema eléctrico de alimentación de la grúa y de su puesta a tierra. |
| ESTUDIO ó ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD |

# 25.3.2. Supervisión del montaje:

- Dirigir, supervisar y controlar el montaje de la grúa.

- Emitir y firmar certificado de montaje

# 25.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable; necesario en caso de gestión colegial de cobro).

- Proyecto

- Certificado de montaje

- Órden/es de gestión de cobro (en su caso).