# 26. INSTALACIÓN DE ANDAMIO

# 26.1. CONCEPTO

Comprende los trabajos que son competencia de los Arquitectos Técnicos, referidos a la instalación de andamios para su utilización en obra.

# 26.2. FORMAS DE ACTUACIÓN

Las formas de actuación pueden ser:

- Redacción y firma del plan de montaje, de utilización y de desmontaje, en actuación única.

- Dirección del montaje, exclusivamente

# 26.3. CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN

26.3.1. Redacción del plan de montaje:

- Redactar el plan con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados preceptivos.

- Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales.

El plan deberá contener la siguiente documentación:

| MEMORIA | INTRODUCCION | Autor del proyecto. Promotor. Dirección de la obra. Empresa responsable del montaje del andamio. Fabricante de las piezas del andamio y características técnicas facilitadas por el fabricante. |
| --- | --- | --- |
|  | SOLUCIÓN ADOPTADA | Descripción del andamio, su ubicación, características particulares del lugar donde debe colocarse, sistemas de nivelación de la base, sistema de fijado vertical y horizontal, tipo de andamio, medidas de este, medidas de sus elementos, escaleras, barandillas. Condiciones límites de uso del andamio. Cargas máximas. Nota de cálculo de resistencia y estabilidad Justificación del cumplimiento de la norma específica sobre andamios que tuviera el municipio. Medidas de seguridad que deberá cumplir el andamio |
| PLIEGO DE CONDICIONES | NORMATIVA DE APLICACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS QUE DEBE REUNIR EL ANDAMIO. CONDICIONES FACULTATIVAS, LEGALES Y ECONÓMICAS. LISTA DE NORMAS A CUMPLIR. |
| PRESUPUESTO | Presupuesto de montaje y retirada del andamio. |
| DOCUMENTACIÓN GRÁFICA | Plano de situación y emplazamiento. Planta, alzado y sección del andamio. Situación de las escaleras de acceso y de los montacargas o sistemas de elevación. Sistema de anclaje y fijación del andamio. Medidas de seguridad. |
| ESTUDIO ó ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD |

# 26.3.2. Certificado del montaje:

- Emitir y firmar certificado de correcta instalación del andamio y autorización de puesta en servicio.

# 26.4. DOCUMENTACIÓN

Documentos a tramitar en el Colegio:

- Nota/s encargo-presupuesto.

- Contrato/s (recomendable; necesario en caso de gestión colegial de cobro).

- Plan de montaje, de utilización y de desmontaje

- Certificado de instalación, autorización de puesta en servicio.

- Órden/es de gestión de cobro (en su caso).